PRESSEINFORMATION

Tipps zum sachgerechten Streichen

Frischer Look fürs Holzgeländer

Holz strahlt Gemütlichkeit aus und betont die Nähe zur Natur. Deshalb ist das natürliche Material auch im Garten ein beliebter Werkstoff. Aber der Zahn der Zeit nagt an Optik und Oberflächenschutz. Sachgerechtes Streichen wertet Holz nicht nur optisch auf, sondern entscheidet, wie dauerhaft es vor Witterungseinflüssen geschützt ist. Richtig vorbehandelt und mit der elastischen und atmungsaktiven Wetterschutz-Farbe von Consolan gestrichen, ist ein Neuanstrich erst nach bis zu zehn Jahren wieder nötig. Das sollte beim Streichen beachtet werden:

Ausgangssituation

Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung haben auf diesem Geländer sichtbare Spuren hinterlassen. Die Farbe blättert schon ab, Feuchtigkeit kann ungehindert in das Holz eindringen, bis es verwittert und morsch wird. Das UV-Licht der Sonne beschleunigt den Zersetzungsprozess zusätzlich. Höchste Zeit, den Oberflächenschutz zu erneuern. Als erstes die Arbeitsumgebung abdecken und Pflanzen zurückbinden.

1. Schritt: Altanstrich entfernen

Die abgewitterte Farbe muss vollständig entfernt werden, um einen tragfähigen Untergrund zu schaffen. Dazu handelsübliches Schleifpapier mit einer 60-er oder 
80-er Körnung verwenden. Atemschutz anlegen!

2. Schritt: Fläche glätten

Mit feinerem Schleifpapier die Fläche glätten und für die Oberflächenbeschichtung vorbereiten. Gründlich entstauben!

3. Schritt: Grundieren

Holzgrund von Consolan unverdünnt mit einem weichen Pinsel in Maserrichtung streichen. Die farblose Imprägnierung dringt tief in das Holz ein, verbessert Haftung sowie Haltbarkeit der nachfolgenden Anstriche. Auf gute Belüftung achten! Der zunächst milchig erscheinende Anstrich trocknet farblos aus. Frühestens nach acht Stunden ein zweites Mal streichen. Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen und Restmenge innerhalb einer Streichsaison aufbrauchen, um ein Eindicken zu vermeiden (Verbrauch: 2,5 l reichen je nach Saugfähigkeit des Holzes bei einmaligem Anstrich für ca. 28 m2). Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.

4. Schritt: Isoliergrund auftragen

Wenn das Geländer einen hellen Endanstrich, zum Beispiel Weiß, Nordisch Gelb, Grau und Silbergrau, erhalten soll, muss Isoliergrund aufgetragen werden. Der Isoliergrund Weiß von Consolan schützt vor Verfärbungen durch Holzinhaltsstoffe. Um das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen wirkungsvoll zu vermindern, sind in der Regel zwei satte Pinselanstriche bzw. drei Rolleraufträge nötig. Dazwischen Trocknungszeit von ca. drei bis vier Stunden. Gebinde nach Gebrauch fest verschließen und Werkzeuge mit Wasser und Seife reinigen.

5. Schritt: Wetterschutz-Farbe streichen

Nach circa 24 Stunden Trocknungszeit des Isoliergrunds Wetterschutz-Farbe von Consolan streichen oder rollen. Um eine deckende, seidig glänzende und vor Witterungseinflüssen optimal geschützte Oberfläche zu erzielen, sind zwei Aufträge nötig. Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann nach 3-4 Stunden überstrichen werden. Die Außentemperatur beim Streichen sollte nicht unter +5°C oder über +30°C liegen.

Bilder: Consolan

Über Consolan

Die zu AkzoNobel gehörende Marke Consolan ist der Spezialist für zuverlässigen, langlebigen Wetterschutz – seit mehr als 60 Jahren. Als millionenfach bewährter Klassiker in bester Profiqualität genießt die deckende Farbe für Holz im Außenbereich bei Heimwerkern höchste Wertschätzung. In Deutschland zählt Consolan zu den „Marken des Jahrhunderts“.
www.consolan.de

Über AkzoNobel

AkzoNobel ist ein führendes Unternehmen in der Farben- und Lackindustrie und ein bedeutender Hersteller von Spezialchemikalien. Auf der Grundlage unserer langjährigen Erfahrung beliefern wir Industrie und Verbraucher weltweit mit innovativen Produkten und nachhaltigen Technologien, die entwickelt wurden, um den wachsenden Bedürfnissen unserer sich schnell verändernden Welt gerecht zu werden. Hauptsitz unseres Unternehmens ist Amsterdam, Niederlande. Wir beschäftigen ca. 46.000 Mitarbeiter in 80 Ländern und unser Produktsortiment umfasst bekannte Marken wie Dulux, Xyladecor, Hammerite, Sikkens und International. Regelmäßig eingestuft als führendes Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit, haben wir uns verpflichtet, das Leben lebenswerter und unsere Städte menschlicher zu machen.

PI-Nr.: CON_101-13 / Februar 2017
Abdruck honorarfrei. Belegexemplare erbeten.

Pressekontakt

combrink communications						                              Andrea Combrink
Gutenbergstraße 12
63110 Rodgau

Tel +49 (0) 6106 – 7 720 720				              andrea.combrink@combrink-communications.de			       www.combrink-communications.de

# Text boxes

TIPPS

Damit Holz im Außenbereich lange vor Witterungseinflüssen geschützt und gleichbleibend schön ist, sollten bei Wetterschutz-Farbe folgende Kriterien beachtet werden:

- Wasserabweisend: Wasser perlt ab, statt ins Holz einzuziehen.

- Extrem elastisch: Ein elastischer Farbfilm geht die natürlichen Bewegungen des Holzes mit, verursacht durch Temperaturschwankungen sowie den Wechsel zwischen Feuchtigkeit und Trockenheit. Die Farbe blättert nicht ab.

- Atmungsaktiv: Die Farbe lässt die Holzporen offen. Das reduziert die Holzfeuchte.

- Hoch deckend: Für ein schönes, gleichmäßiges Anstrichbild.

- Preis: Billige Farben haben oft reduzierte Pigmentmengen und zweifelhafte Zusatzstoffe. Das sorgt zwar für einen guten Preis, nicht jedoch für einen guten Anstrich.